Приложение3

к договору №ЗЕП №006/2015/КР

от «_10_»_марта_2015 г.

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                      СОГЛАСОВАНО

Директор                                                                                                         Генеральный директор

АО «Королевская электросеть»                                                                  ООО «Созидание»

__________ Г.М. Крук                                                                           ____________ В.П. Контарев

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Ремонт кровли по адресу: М.О., г. Королев, мкр. Первомайский,                                                  ул. Первомайская, д.10А

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 327282.22 руб.

Средства на оплату труда 64762.57 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2015 г.

| NN пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попр. коэф. | Стоимость в ценах 2000 г., руб. | Пункт коэф. пере-счета | Коэф. пересче-та | Стоимость в текущем уровне цен, руб. | ЗТР, всего чел.-час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТСНБ 46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 | 2.608 | 153.59 |  |  | 10789С |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 112.16 | 1 | 292.51 |  | 22.53 | 6590.32 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 41.43 | 1 | 108.05 |  | 5.16 | 557.54 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 84 (110%*0.85*0.9) |  | 245.71 |  |  | 5535.87 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 48 (70%*0.8*0.85) |  | 140.41 |  |  | 3163.36 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 14.38 |  | 1 |  |  |  |  | 37.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 786.68 |  |  | 15847.09 | 37.5 |
| 2 | ТСНБ 12-01-017-01 | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 1.304 | 472.66 |  |  | 4511С |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 235.18 | 0.8 | 245.34 |  | 22.53 | 5527.51 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 237.48 | 0.8 | 247.74 |  | 5.36 | 1327.88 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 21.86 | 0.8 | 22.8 |  | 22.53 | 513.78 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 92 (120%*0.85*0.9) |  | 246.69 |  |  | 5557.98 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 44 (65%*0.8*0.85) |  | 117.98 |  |  | 2658.16 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 27.22 |  | 0.8 |  |  |  |  | 28.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 857.75 |  |  | 15071.53 | 28.4 |
| 3 | ТСНБ 12-01-017-02 | Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 до 50мм | 100 м2 | 1.304 | 402.5 |  |  | 4512С |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 302.4 | 0.8 | 315.46 |  | 22.53 | 7107.4 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 100.1 | 0.8 | 104.42 |  | 6.56 | 685.02 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 11.9 | 0.8 | 12.41 |  | 22.53 | 279.69 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 92 (120%*0.85*0.9) |  | 301.65 |  |  | 6796.12 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 44 (65%*0.8*0.85) |  | 144.26 |  |  | 3250.31 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 1 |  | 0.8 |  |  |  |  | 1.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 865.79 |  |  | 17838.85 | 1.04 |
| 4 | ТСНБ 12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 1.304 | 1304.58 |  |  | 4511С |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 235.18 | 1.15 | 352.68 |  | 22.53 | 7945.79 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 237.48 | 1.25 | 387.09 |  | 5.36 | 2074.82 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 21.86 | 1.25 | 35.63 |  | 22.53 | 802.78 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 831.92 | 1 | 1084.82 |  | 5.99 | 6498.09 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 92 (120%*0.85*0.9) |  | 357.24 |  |  | 8048.69 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 44 (65%*0.8*0.85) |  | 170.86 |  |  | 3849.38 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 27.22 |  | 1.15 |  |  |  |  | 40.82 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2352.69 |  |  | 28416.77 | 40.82 |
| 5 | ТСНБ 12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 до 50мм | 100 м2 | 1.304 | 2258.2 |  |  | 4512С |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 302.4 | 1.15 | 453.48 |  | 22.53 | 10216.88 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 100.1 | 1.25 | 163.16 |  | 6.56 | 1070.35 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 11.9 | 1.25 | 19.4 |  | 22.53 | 437.01 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1855.7 | 1 | 2419.83 |  | 6.09 | 14736.78 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 92 (120%*0.85*0.9) |  | 435.05 |  |  | 9801.58 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 44 (65%*0.8*0.85) |  | 208.06 |  |  | 4687.72 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 1 |  | 1.15 |  |  |  |  | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3679.58 |  |  | 40513.31 | 1.5 |
| 6 | ТСНБ 12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 2.608 | 117.96 |  |  | 4510С |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 24.47 | 1.15 | 73.39 |  | 22.53 | 1653.49 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 3.49 | 1.25 | 11.38 |  | 6.86 | 78.05 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 90 | 1 | 234.72 |  | 6.15 | 1443.53 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 92 (120%*0.85*0.9) |  | 67.52 |  |  | 1521.21 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 44 (65%*0.8*0.85) |  | 32.29 |  |  | 727.53 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 2.8 |  | 1.15 |  |  |  |  | 8.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 419.3 |  |  | 5423.81 | 8.4 |
| 7 | ТССЦ 1011780 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | -0.11736 | 2000 |  |  | 4510С |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2000 | 1 | -234.72 |  | 6.15 | -1443.53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -234.72 |  |  | -1443.53 | 0 |
| 8 | Цена пост | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ | кг | 117.36 | 69.07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 69.07 | 1 | 8106.06 |  | 1 | 8106.06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8106.06 |  |  | 8106.06 | 0 |
| 9 | ТСНБ 12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 2.445 | 359.82 |  |  | 4456С |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 134.98 | 1.15 | 379.53 |  | 22.53 | 8550.81 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 42.51 | 1.25 | 129.92 |  | 6.1 | 792.52 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.7 | 1.25 | 8.25 |  | 22.53 | 185.91 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 182.33 | 1 | 445.8 |  | 5.17 | 2304.77 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 92 (120%*0.85*0.9) |  | 356.76 |  |  | 8037.79 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 44 (65%*0.8*0.85) |  | 170.62 |  |  | 3844.16 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 14.36 |  | 1.15 |  |  |  |  | 40.38 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1482.63 |  |  | 23530.05 | 40.38 |
| 10 | Цена пост | Линокром ТПП | м2 | 283.62 | 69.07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 69.07 | 1 | 19589.63 |  | 1 | 19589.63 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19589.63 |  |  | 19589.63 | 0 |
| 11 | Цена пост | Унифлекс ТКП сланец серый | м | 283.62 | 113.86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 113.86 | 1 | 32292.97 |  | 1 | 32292.97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 32292.97 |  |  | 32292.97 | 0 |
| 12 | ТСНБ 12-01-004-06 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками | 100 м | 0.326 | 6373.25 |  |  | 4466С |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 618.64 | 1.15 | 231.93 |  | 22.53 | 5225.34 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 100.1 | 1.25 | 40.79 |  | 6.53 | 266.36 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 9.59 | 1.25 | 3.91 |  | 22.53 | 88.05 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 5654.51 | 1 | 1843.37 |  | 3.14 | 5788.18 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 92 (120%*0.85*0.9) |  | 216.97 |  |  | 4888.31 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 44 (65%*0.8*0.85) |  | 103.77 |  |  | 2337.89 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 67.39 |  | 1.15 |  |  |  |  | 25.26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2436.83 |  |  | 18506.08 | 25.26 |
| 13 | Цена пост | Унифлекс ТКП сланец серый | м | 61.614 | 113.86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 113.86 | 1 | 7015.37 |  | 1 | 7015.37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7015.37 |  |  | 7015.37 | 0 |
| 14 | ТСНБр 58-20-02 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0.86 м | 100 м | 0.3 | 4273.73 |  |  | 427КРЕМ |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 539.27 | 1 | 161.78 |  | 22.53 | 3644.93 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 9.61 | 1 | 2.88 |  | 8.27 | 23.84 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.62 | 1 | 0.49 |  | 22.53 | 10.95 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 3724.85 | 1 | 1117.46 |  | 3.09 | 3452.94 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 71 (83%*0.85) |  | 115.21 |  |  | 2595.67 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 52 (65%*0.8) |  | 84.38 |  |  | 1901.05 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 63.22 |  | 1 |  |  |  |  | 18.97 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1481.71 |  |  | 11618.43 | 18.97 |
| 15 | ТСНБр 58-20-04 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1,1 м | 100 м | 0.326 | 9297.65 |  |  | 429КРЕМ |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 965.85 | 1 | 314.87 |  | 22.53 | 7093.96 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 19.84 | 1 | 6.47 |  | 8.33 | 53.88 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 3.48 | 1 | 1.13 |  | 22.53 | 25.56 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 8311.96 | 1 | 2709.7 |  | 3.05 | 8264.58 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 71 (83%*0.85) |  | 224.37 |  |  | 5054.86 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 52 (65%*0.8) |  | 164.32 |  |  | 3702.15 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 113.23 |  | 1 |  |  |  |  | 36.91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3419.73 |  |  | 24169.43 | 36.91 |
| 16 | ЛЭУ в.01/2015г. | Погрузка строительного мусора | тн | 12.9 | 4.15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 4.15 | 1 | 53.54 |  | 22.53 | 1206.14 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 85 (100%*0.85) |  | 45.5 |  |  | 1025.22 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 48 (60%*0.8) |  | 25.7 |  |  | 578.95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 124.74 |  |  | 2810.31 | 0 |
| 17 | ЛЭУ в 01/2015г. | Перевозка строительного мусора на расст 30км | тн | 12.9 | 35.54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 35.54 | 1 | 458.47 |  | 5.7 | 2613.26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 458.47 |  |  | 2613.26 | 0 |
|  |  | ИТОГО по смете | 85135.21 |  |  | 271919.42 | 239.18 |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  | 5438.39 |  |
| И Т О Г О с непредвиденными затратами |  |  |  |  | 277357.81 |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  | 49924.41 |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 327282.22 |  |

Составил

Проверил